## Slide 1
Citerne Familiale #1
Citerne Familiale #2
Index
SEUIL BASSIN Café Taillé
Ouvrages construits en 2025

## Slide 2
Choix de l’ouvrage
Raisons du choix de l’emplacement | Le site a été retenu en raison de l’éloignement du point d’eau le plus proche, qui imposait à la famille une charge importante en temps et en effort pour l’approvisionnement. L’installation de la citerne familiale permet de réduire cette contrainte et d’assurer un accès plus régulier, fiable et sécurisé à la ressource en eau.
Accès | Accessible en toutes saisons.
Saison(s) propice(s) à la construction | Toute l’année
Choix du type d’ouvrage | L’accès a l’eau portable étant très limité dans la zone, la citerne constitue une solution adaptée
Fiche technique – Citerne Familiale #1
Nom de l’ouvrage : Citerne Familiale
Coordonnées GPS de l’ouvrage : N18°24'29.73''/ W 73°13'39.18'' Localité de l’ouvrage Salagnac
Nom du propriétaire : Fredo Pierre-Louis Dates de construction : Février 2025
Exécution/supervision de l’ouvrage : Un Enfant par la Main (ing. Saintil CLOSSY)
Caractéristiques générales de l’ouvrage
Citerne
Longueur (L) : 3,00 m
Largeur (l) : 2,00 m
Hauteur (H) : 2,00 m
Épaisseur des parois (e) : 0,20 m
Volume : 12,00 m³

## Slide 3
Schémas/plans de l’ouvrage
Caractéristiques techniques de l’ouvrage
Maçonnerie
Fond de la citerne : surface de 3,50 m × 2,50 m, épaisseur 0,20 m, soit un volume de béton de 1,75 m³.
Parois : réalisées en blocs (parpaings) de 0,40 m de long × 0,20 m de haut × 0,20 m d’épaisseur. Les blocs sont remplis de béton dosé à 350 kg/m³.
Dalle supérieure : surface de 3,50 m × 2,50 m, épaisseur 0,15 m, soit un volume de béton de 1,3125 m³.
Finitions de la citerne
Intérieur : crépissage, enduisage et cirage des faces verticales. Surface totale intérieure : 2,00 m × (3,00 + 2,00 + 3,00 + 2,00) = 20 m²
Fond : chape de béton d’au moins 7 cm sur 3,00 m × 2,00 m = 6 m².
Extérieur : crépissage sur toute la surface visible au-dessus du sol.
. Ferraillage
Fond de la citerne : quadrillage de fers de 3/8’’ espacés de 20 cm, recourbés en U 1 sur 2, remontant dans les trous des parpaings jusqu’à la dernière rangée.
Dalle : quadrillage de fers de ½’’ espacés de 20 cm.
Fouilles
Volume estimé : 10 m³

## Slide 5
FOUILLE DE LA CITERNE

## Slide 6
NIVELAGE DE LA FONDATION

## Slide 7
FERRAILLAGE DE LA FONDATION

## Slide 8
BETONNAGE DE LA FONDATION

## Slide 9
DEMARRAGE DE LA POSE DES PARPAINGS

## Slide 10
POURSUITE DE LA POSE DES PARPAINGS

## Slide 11
FINITION EXTERIEURE DE LA CITERNE

## Slide 12
CHARPENTE DU TOIT

## Slide 13
POURSUITE DE LA CHARPENTE

## Slide 14
SIGNATURE DE LA FICHE DE PRESENCE JOURNALIERE

## Slide 15
ENTREE DE L’EAU DANS LA CITERNE
COUVERCLE
ESPACE RESERVE POUR LE ROBINET

## Slide 16
CITERNE FAMILIALE #1 TERMINEE

## Slide 17
BENEFICIAIRE DE LA CITERNE #1

## Slide 19
Fiche technique – Citerne Familiale 2 Bitaco
Nom de l’ouvrage : Citerne Familiale
Coordonnées GPS : N18°25'08.56''/ W 73°14'38.07''
Localité de l’ouvrage : Bitaco Propriétaire : Valès Vilmé
Dates de construction : Février 2025
Exécution/supervision de l’ouvrage : Un Enfant par la Main (ing. Saintil CLOSSY)
Caractéristiques générales de l’ouvrage
Citerne
Longueur (L) : 3,00 m
Largeur (l) : 2,00 m
Hauteur (H) : 2,00 m
Épaisseur des parois (e) : 0,20 m
Volume : 12,00 m³

## Slide 20
Choix de l’ouvrage
Raisons du choix de l’emplacement | Le site a été retenu en raison de l’éloignement du point d’eau le plus proche, qui imposait à la famille une charge importante en temps et en effort pour l’approvisionnement. L’installation de la citerne familiale permet de réduire cette contrainte et d’assurer un accès plus régulier, fiable et sécurisé à la ressource en eau.
Accès | Accessible en toutes saisons.
Saison(s) propice(s) à la construction | Toute l’année
Choix du type d’ouvrage | L’accès a l’eau portable étant très limité dans la zone, la citerne constitue une solution adaptée
Caractéristiques techniques de l’ouvrage
Maçonnerie
Fond de la citerne : surface de 3,50 m × 2,50 m, épaisseur 0,20 m, soit un volume de béton de 1,75 m³.
Parois : réalisées en blocs (parpaings) de 0,40 m de long × 0,20 m de haut × 0,20 m d’épaisseur. Les blocs sont remplis de béton dosé à 350 kg/m³.
Dalle supérieure : surface de 3,50 m × 2,50 m, épaisseur 0,15 m, soit un volume de béton de 1,3125 m³.
Finitions de la citerne
Intérieur : crépissage, enduisage et cirage des faces verticales. Surface totale intérieure : 2,00 m × (3,00 + 2,00 + 3,00 + 2,00) = 20 m²
Fond : chape de béton d’au moins 7 cm sur 3,00 m × 2,00 m = 6 m².
Extérieur : crépissage sur toute la surface visible au-dessus du sol.
. Ferraillage
Fond de la citerne : quadrillage de fers de 3/8’’ espacés de 20 cm, recourbés en U 1 sur 2, remontant dans les trous des parpaings jusqu’à la dernière rangée.
Dalle : quadrillage de fers de ½’’ espacés de 20 cm.
Fouilles
Volume estimé : 10 m³

## Slide 21
Schémas/plans de l’ouvrage

## Slide 23
EMPLACEMENT DE LA CITERNE # 2

## Slide 24
FERRAILLAGE DU FOND ET DES PAROIS DE LA CITERNE
LES ARMATURES VERTICALES S’ETENDENT DU BAS DE LA FONDATION JUSQU’A LA DERNIERE RANGEE DE BLOCS
QUADRILLAGE DU FOND DE LA CITERNE AVEC DES ACIERS DE 3/8 POUCES

## Slide 25
BETONNAGE DE LA FONDATION

## Slide 26
POSE DES PARPAINGS

## Slide 27
MORTIER ET BETON POUR LA POSE DES PARPAINGS
MORTIER DOSÉ A 300KG
LE BETON DOSÉ A 350KG

## Slide 28
CREPISSAGE A L’INTERIEUR DE LA CITERNE

## Slide 29
CHARPENTE

## Slide 30
POURSUITE DE LA CHARPENTE DU TOIT

## Slide 32
FABRICATION DU TROU D’HOMME

## Slide 33
BETONNAGE DU TOIT

## Slide 34
TOIT DE LA CITERNE APRES LE BETONNAGE

## Slide 35
FINITION EXTERNE DE LA CITERNE

## Slide 36
CITERNE #2 TERMINEE

## Slide 38
BENEFICIAIRE DE LA CITERNE #2, Md VALES VILME.

## Slide 40
Projet : RENOUVEAU DU CENTRE DE SALAGNAC, phase 2
FICHE TECHNIQUE
SEUIL BASSIN Café Taillé
I.
LOCALISATION
Nom de l’ouvrage | Seuil Bassin 1
Localité | Platon Jovin (Café Taillé)
Coordonnées GPS | N 18°25’29.5’’ W73°15’19.13’’
Propriétaire : Yves BERNADOTTE
Accès et raisons du choix :
Prévenir l'érosion remontante dans la ravine.
Constituer une réserve d'eau utilisable pour l'abreuvement du bétail, l’arrosage d’appoint des pépinières, et éventuellement certains travaux de construction.
Favoriser le développement de cultures maraîchères de contre-saison (carotte, piment et tomates).
Contribuer à la protection de la route menant à Petite Rivière de Nippes.
Bénéficier d’un accès facile, grâce à la proximité de la route de Salagnac - Petite Rivière de Nippes.

## Slide 41
II.
TYPE D’OUVRAGE
Seuil Bassin SB1 | 
Description succincte | Seuil Dimensions : 12 m de long, 4 m de haut, 0,60 m d’épaisseur Profondeur de fouille : 0,60 m Bassin de rétention Volume : 36 m³ Dimensions : 4,40 m de long × 3,90 m de large × 2,225 m de haut Radiers Radier 1 : 3,75 m de long × 1,90 m de large × 0,20 m d’épaisseur Radier 2 : 4,00 m de long × 2,00 m de large × 0,20 m d’épaisseur Superficie totale : 15,125 m² Glacis Glacis 1 : 3,60 m de long × 3,00 m de large × 0,20 m d’épaisseur Glacis 2 : 5,60 m de long × 2,45 m de large × 0,20 m d’épaisseur

## Slide 42
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 |  | Bassin Principal | Seuil | 
Caractéristiques générales de l’aménagement | Longueur | 4.40m | 12m | 
 | Largeur | 3.90m |  | 
 | Hauteur | 2.225m | 4m | 
 | Epaisseur | 0.60m | 0.60m | 
 | Profondeur | 0.75m | 0.60m | 
 | Coordonnées GPS : N 18°25’29.5’’ W73°15’19.13’’ |  |  | 
 | Volume du bassin principal : |  |  | 38.181m3
 | Surface du radier : |  |  | 15.125m2
 | Surface des glacis : 25.62m2 |  |  | 
 | Propriétaire : Yves Bernadotte |  |  | 
Justification de l’emplacement, et saison propice à la construction | RAISONS DU CHOIX DE L’EMPLACEMENT La nature du sol, très fin et filtrant, favorise des phénomènes d’érosion importants, ce qui explique en grande partie la forte dégradation constatée. À 620 mètres d’altitude, la zone bénéficie de conditions particulièrement favorables à l’activité agricole. La construction est prévue durant la saison sèche, période la plus appropriée pour ce type de travaux. |  |  | 
TYPE D’OUVRAGE
Seuil Bassin SB1 | 
Description succincte | Seuil Dimensions : 12 m de long, 4 m de haut, 0,60 m d’épaisseur Profondeur de fouille : 0,60 m Bassin de rétention Volume : 36 m³ Dimensions : 4,40 m de long × 3,90 m de large × 2,225 m de haut Radiers Radier 1 : 3,75 m de long × 1,90 m de large × 0,20 m d’épaisseur Radier 2 : 4,00 m de long × 2,00 m de large × 0,20 m d’épaisseur Superficie totale : 15,125 m² Glacis Glacis 1 : 3,60 m de long × 3,00 m de large × 0,20 m d’épaisseur Glacis 2 : 5,60 m de long × 2,45 m de large × 0,20 m d’épaisseur
DATES DE CONSTRUCTION : mars-juin 2025
Exécution du chantier : Un Enfant par la Main

## Slide 43
 | VOLUMES DE MACONNERIE Seuil : volume calculé à partir de la surface du seuil (déduction faite des 4 poteaux et des 3 poutres) × épaisseur (0,60 m) → 14,00 m³ Bassin 1 : volume obtenu à partir des dimensions intérieures (longueur 4,50 m, largeur 4,00 m, hauteur 2,00 m), soit la surface des 3 côtés diminuée de celle du chaînage supérieur × épaisseur (0,60 m) → 24,08 m³ Murets en bordure du bassin : deux murets (longueur 5,60 m, hauteur 0,50 m) × épaisseur (0,30 m) → 1,68 m³ Murets du radier : deux murets (longueur 4,00 m, hauteurs de 2,00 m et 1,00 m) moins la surface des deux poteaux de la bêche × épaisseur (0,60 m) → 6,42 m³ Volume total de maçonnerie : 46,18 m³ VOLUMES DE BETON Seuil 4 poteaux, section 0,60 × 0,60 m, longueurs (2 × 4,50 m + 2 × 3,20 m) → 5,544 m³ 3 poutres, sections (0,60 × 0,60 m + 0,60 × 0,20 m + 0,60 × 0,15 m), longueur 12,00 m → 6,840 m³ Volume total du seuil : 12,384 m³ Bassin Fond : surface 5,20 × 5,10 m – 2 poteaux (0,60 × 0,60 m), épaisseur 0,20 m → 5,232 m³ 2 poteaux, section 0,60 × 0,60 m, longueur 2,60 m → 1,872 m³ Volume total du bassin : 7,104 m³ Radiers 2 radiers : dimensions 3,75 × 1,90 m et 4,00 × 2,00 m, épaisseur 0,20 m → 3,025 m³ Glacis 2 glacis latéraux (5,60 × 3,00 m et 3,60 × 2,45 m), épaisseur 0,20 m → 5,124 m³ Volume total de béton pour l’ouvrage : 27,637 m³
Dimensionnement et détails techniques

## Slide 44
 | FINITIONS Rejointoiement, crépissage, enduisage et cirage Seuil Crépissage en amont : sur toute la surface visible du seuil, calculée comme (hauteur du seuil au-dessus du sol × longueur × 3,14 × ½) – surface du déversoir, soit 31,57 m² à crépir au mortier. Rejointoiement : sur une surface totale de 14,72 m². Bassin Finitions des faces verticales intérieures : surface totale = 2,00 m × (4,50 + 4,00 + 4,50 + 4,00) = 34,00 m². À crépir au mortier, enduire et cirer. Fond du bassin : chape en béton d’au moins 7 cm d’épaisseur sur une surface de 4,50 × 4,00 m = 18,00 m².
 | FERRAILLAGE B. Seuil Poteaux verticaux : 4 poteaux armés de 12 fers de ½’’ et de cadres de ¼’’ (40 × 40 cm), espacés de 15 cm. Poutres horizontales : Poutre de libage : 8 fers de ½’’ + cadres de ¼’’ (40 × 40 cm, espacés de 15 cm) Poutre intermédiaire : 6 fers de ½’’ + cadres de ¼’’ (40 × 15 cm, espacés de 15 cm) Poutre de chaînage sous le déversoir : 4 fers de 3/8’’ + cadres de ¼’’ (40 × 10 cm, espacés de 15 cm) Total pour le seuil : 67 barres de ½’’, 18 barres de 3/8’’, 100 barres de ¼’’. B. Bassins Poteaux verticaux : 2 poteaux armés de 8 fers de ½’’ + cadres de ¼’’ (40 × 40 cm, espacés de 15 cm) Chaînage supérieur : 4 fers de 3/8’’ + cadres de ¼’’ (40 × 10 cm, espacés de 15 cm)
 | Quadrillage du fond : fers de ¼’’ espacés de 20 cm Total pour les bassins : 14 barres de ½’’, 17 barres de 3/8’’, 100 barres de ¼’’, 1 rouleau de fil à ligature Total général pour l’ouvrage : 91 barres de ½’’, 35 barres de 3/8’’, 200 barres de ¼’’ et 1 rouleau de fil à ligature
 | FOUILLES Bassin : volume estimé à 20 m³ Seuil : volume estimé à 10 m³ Volume total des fouilles : 30 m³

## Slide 45
V.
PLANS SCHEMATIQUES
Vue de dessus
Vue Isométrique

## Slide 47
IMPLANTATION DU SEUIL BASSIN A CAFÉ TAILLE

## Slide 48
FOUILLE DU SEUIL BASSIN

## Slide 49
FIXATION DE POTEAUX

## Slide 50
DEMARRAGE DE LA MAÇONNERIE DU SEUIL

## Slide 51
PREPARATION POUR LE BETONNAGE DU FOND DU BASSIN

## Slide 52
VERIFICATION DE MESURE DU MUR

## Slide 53
MAÇONNAGE DU MUR DU BASSIN

## Slide 54
FERRAILLAGE DU CHAINAGE SUPERIEUR DU BASSIN

## Slide 55
LE BOSS VERIFIE L’HORIZONTALITE DU MUR

## Slide 56
CREPISSAGE INTERNE DU BASSIN

## Slide 57
COFFRAGE DU DEVERSOIR

## Slide 58
VERIFICATION DE LA LARGEUR DU COFFRAGE DU DEVERSOIR

## Slide 59
Muret à côté du glacis
Glacis latéral facilitant le remplissage du bassin
Déversoir du seuil

## Slide 60
Échelle graduée pour contrôler l’atterrissement en amont du barrage

## Slide 61
Glacis latéral
Déversoir
Seuil
Bassin
Radier

## Slide 62
Ouvrage terminé