## Slide 1
Les grosses ravines
Charles Lilin
Mail : charleslilin2@gmail.com
Ces grosses ravines ou torrents, dont la longueur est de plusieurs kilomètres, sont parfois « à lit mobile » du fait des dépôts d’alluvions lors des crues et, parfois, de leur reprise ultérieure. La dégradation de leur bassin versant se traduit, lors des crues, par d’importants débits liquides et de la charge solide. L’importance des crues et un charriage important excluent une mise en valeur agricole du lit de ces ravines, comme c’est le cas pour les ravines moyennes.
Bien que le ravinement soit souvent important dans ces « entailles linéaires » et pose divers problèmes en aval, leur traitement doit être envisagé avec beaucoup de prudence car il ne présente pas d’intérêt immédiat et évident pour les agriculteurs,
Les berges de ces ravines peuvent être plantés avec des espèces ligneuses colonisatrices comme le bambou ou avec des roseaux. Le bambou (Bambusa vulgaris) peut être utilisé lorsque la mise en valeur agricole du lit de la ravine est impossible et que son caractère envahissant ne pose pas de problème. Quand les dimensions de la ravine ne sont pas très importantes, il peut être intéressant de planter d’abord les berges. Les points d’appui ainsi créés permettent d’installer un seuil biologique dans un deuxième temps, en prenant appui sur les touffes de bambou installées en vis-à-vis sur les deux berges.

## Slide 2: La zone d’altitude très élevée (1800 à 2200 m.) est éloignée du front de colonisation agricole. La couverture forestière (Pinus occidentalis) est continue et les talwegs ne sont pas incisés.
Cette zone d’altitude très élevée (de 1800 à 2200 m.) est éloignée du front de colonisation agricole. La couverture forestière (Pinus occidentalis) est continue et les talwegs ne sont pas incisés.
L’exemple de la Forêt des Pins

## Slide 3: En bordure de cette même zone, le front de colonisation agricole. La couverture forestière est devenue discontinue. Certains talwegs sont incisés, le ravinement se développe.
La Forêt des Pins. Ici, dans le front de colonisation agricole, la couverture forestière est discontinue. Certains talwegs sont incisés, le ravinement se développe.

## Slide 4: Plateau d’altitude avec des vestiges de la Forêt des Pins. Une ravine moyenne en cours d’incision (flèche) : alternance de tronçons incisés et de tronçons encore stables.
Plus bas encore, seuls subsistent des vestiges de la forêt. L’incision se développe dans les grosses ravines.

## Slide 5: Le plateau d’altitude, dans le bassin versant de Mapou. Un maillage d’environ 250 m de côté dessine les limites d’anciens lots de colonisation. Au fond des talwegs arrondis, les ravines sont en cours d’incision dans les colluvions. Certains talwegs arrondis sont encombrés d’alluvions récentes.
Le plateau d’altitude, dans le bassin versant de Mapou. Un maillage d’environ 250 m de côté dessine les limites d’anciens lots de colonisation. Au fond des talwegs arrondis, les ravines sont en cours d’incision. Certains de ces talwegs sont encombrés d’alluvions.

## Slide 6: Le plateau d’altitude. Le ravinement se développe dans des talwegs peu encaissés.
Le plateau d’altitude. Le ravinement se développe dans des talwegs peu encaissés.

## Slide 7: En bordure du plateau d’altitude. L’incision de cette grosse ravine se traduit par une destruction totale de son armature ligneuse et par la déstabilisation des berges.
L’incision de cette grosse ravine se traduit par la destruction de son armature ligneuse et par la déstabilisation des berges.

## Slide 8: Les berges à forte pente et cultivées sont affectées par des mouvements de masse liés à leur sapement par la ravine.
Les berges sont affectées par des mouvements de masse liés à leur sapement par la ravine.

## Slide 9: La stabilisation de cette grosse ravine est envisageable. Elle nécessite la plantation de bambous ou d’autres espèces rustiques et envahissantes, d’abord sur les berges, puis dans le fond de la ravine lui-même, en utilisant les touffes de bambous des berges comme appuis.
La stabilisation de cette grosse ravine nécessiterait la plantation de bambous ou d’espèces rustiques et envahissantes, d’abord sur les berges, puis dans le fond de la ravine elle-même.

## Slide 10: Un autre aspect de la même ravine.
Un autre aspect de la même ravine.

## Slide 11: La reconquête végétale de tronçons situés plus en aval commencera par la plantation des berges. La végétalisation du lit lui-même utilisera ces plantations comme des points d’appui. Elle sera plus facile si les tronçons situées en amont ont déjà été stabilisés, ce qui réduit le charriage grossier lors des crues.
La reconquête végétale de tronçons situés plus en aval commencera par la plantation des berges. La végétalisation du lit lui-même utilisera ces plantations comme des points d’appui. Elle sera plus facile si les tronçons situés plus en amont ont déjà été stabilisés, ce qui réduit le charriage grossier lors des crues.

## Slide 12: L’incision du lit de la ravine facilite l’érosion régressive et la formation de ravines secondaires.
L’incision du lit de la ravine facilite l’érosion régressive et la formation de ravines secondaires.

## Slide 13: La ravine Diopun s’est brutalement creusée d’environ 10 m. lors d’une forte pluie en 1986, du fait de processus comparables à ceux qui conduisent à la formation de lavakas à Madagascar. Un cône de déjection s’est formé immédiatement en aval de l’incision.
La ravine Diopun s’est brutalement creusée d’environ 10 m. lors d’une forte pluie en 1986, du fait de processus comparables à ceux qui conduisent à la formation de lavakas à Madagascar. Un cône de déjection s’est formé immédiatement en aval de l’incision.

## Slide 14: Idem. L’intérieur de la ravine incisée dans une épaisse couche de matériaux à faible cohésion.
Un peu plus loin en amont, dans la même ravine Diopun
Notes: Idem.

## Slide 15: Plus en aval, le fond du talweg de cette ravine est affecté par des incisions moins profondes. Une ravine s’est développée sur le versant.
Plus en aval, le fond du talweg de cette ravine est affecté par des incisions moins profondes. Une ravine s’est développée sur le versant.

## Slide 16: Sur les berges, la mise en culture a conduit au développement de “terres ﬁnies” où la roche afﬂeure. Elles sont peu à peu recolonisées par des buissons.
Sur les berges raides de la grosse ravine, la mise en culture a conduit au développement de “terres ﬁnies” et la roche affleure. Ces terres sont peu à peu recolonisées par des buissons.

## Slide 17: Dans le talweg plus en aval, les incisions sont moins profondes. L’incision progresse du fait de l’activité de head-cuts qui forment de petites cascades. La restauration de la valeur agricole de tels tronçons peu incisés est possible avec des seuils biologiques.
Plus en aval, les incisions sont moins profondes. Elles progressent du fait de l’activité de head-cuts qui forment de petites cascades. La restauration de la valeur agricole de tels tronçons peu incisés serait possible, par exemple avec des seuils biologiques.

## Slide 18: Le creusement de la ravine qui traverse la route (flèche) a été accéléré par le supplément de ruissellement venant de la chaussée. Elle s’est creusée et a coupé la piste (axe marqué par une flèche), maintenant impraticable pour les véhicules.
L’incision de la ravine (flèche bleue) qui traverse la route a été accélérée par le supplément de ruissellement venant de la chaussée. Elle s’est creusée et a coupé la piste (axe marqué par une flèche rouge), qui est maintenant impraticable pour les véhicules.

## Slide 19: Le ruissellement provenant de la piste n’est pas géré (entretien de fossés, aménagement d’émissaires, etc.). Il a transformé le fossé latéral de la piste en une ravine d’environ 2 m. de profondeur qui sape maintenant la route par érosion régressive
Le ruissellement provenant de la piste n’est pas géré (pas d’entretien de fossés, pas d’aménagement d’émissaires). Il a transformé le fossé latéral de la piste en une ravine d’environ 2 m. de profondeur qui sape maintenant la route par érosion régressive.

## Slide 20: Plus en amont, le fossé n’est pas encore incisé.
Un peu plus en amont, le fossé n’est pas encore incisé.

## Slide 21: Cette ravine a fonctionné comme une lavaka. L’incision et le cône de déjection.
Cette ravine a fonctionné comme une lavaka. Elle s’est incisée au cours d’un seul orage. Le cône de déjection a été créé lors de cet évènement.

## Slide 22: Zoom sur la zone incisée.
Zoom sur la zone incisée, un peu plus en amont de la même ravine

## Slide 23: Un ravinement en pointillé. L’incision se traduit ici par des entailles étroites et profondes. L’augmentation du ruissellement sur les versants et la destruction de l’armature ligneuse des talwegs sont les causes principales de cette incision. Des seuils biologiques permettront ici la maîtrise du ravinement et l’amélioration de la productivité agricole.
Un ravinement « en pointillé ». Dans ce talweg arrondi et peu marqué du plateau, l’incision a créé des entailles étroites et profondes. L’augmentation du ruissellement sur les versants et la destruction de l’armature ligneuse du talweg sont les causes de cette incision. Des seuils biologiques permettraient ici la maîtrise du ravinement et l’amélioration de la productivité agricole.

## Slide 24: Une entaille étroite et profonde.
Une entaille étroite et profonde

## Slide 25: La même ravine un peu en aval.
La même ravine un peu en aval

## Slide 26: L’incision s’est élargie et des ravines afﬂuentes se développent. Ici, les seuils biologiques à vocation agricole seront à leur place.
Plus en aval, l’incision s’est élargie et des ravines afﬂuentes se développent. Ici, les seuils biologiques à vocation agricole seraient à leur place

## Slide 27: Un ravinement en pointillé : l’importance du ravinement d’un même talweg varie tout au long de son trajet, faisant se succéder tronçons incisés et tronçons en bon état.
Un ravinement en pointillé : l’importance du ravinement d’un même talweg varie tout au long de son trajet.

## Slide 28: Plus en aval, dans la partie plus profondément incisée, la ravine atteint par endroits la roche-mère calcaire. Seul le bambou permet de végétaliser de tels tronçons.
Plus en aval, dans la partie plus profondément incisée, la grosse ravine atteint par endroits la roche-mère calcaire. Seul le bambou permet de végétaliser de tels tronçons.

## Slide 29: La ravine Boumba est située entre la Forêt des Pins et Gros Cheval. Le jardin boisé qui occupait le fond du talweg est parti en lambeaux. La construction de seuils biologiques permettrait de le restaurer et d’améliorer ainsi la productivité agricole de cette zone tout en réduisant le ravinement.
La ravine Boumba est située entre la Forêt des Pins et Gros Cheval. Le jardin boisé qui occupait le fond du talweg a été détruit. La fixation des berges et/ou la construction de seuils biologiques permettrait de restaurer l’armature végétale de la ravine.

## Slide 30: Dans ce tronçon situé un peu en aval du précédent, l’incision de la ravine dans les colluvions et les alluvions de fond de talweg est encore étroite et peu profonde.
Dans ce tronçon situé en aval du précédent, l’incision de la ravine dans les colluvions et les alluvions de fond de talweg crée un lit mineur étroit et peu profond.

## Slide 31: La zone à pentes fortes : la ravine Carretier, à l’ouest du bourg de Fonds-Verrettes. Dans le fond de vallée, une zone a été cultivée après déblayage des alluvions apportées par une crue (flèche).
La zone à pentes fortes : la ravine Carretier, à l’ouest du bourg de Fonds-Verrettes. Dans le fond de vallée, une zone a été cultivée après déblayage des alluvions apportées par une crue (flèche).

## Slide 32: La zone cultivée dans le fond de la ravine Carretier.
La zone cultivée dans le fond de la ravine Carretier. Vue d’ensemble

## Slide 33: Zoom sur les aménagements.
La zone cultivée dans le fond de la ravine Carretier. Détail

## Slide 34: Grosse ravine à fonctionnement torrentiel et versants très raides.
Grosse ravine à fonctionnement torrentiel et versants très raides

## Slide 35: Fonds-Verrettes (flèche noire) et le cône de déjection de la rivière Soliette, situé en République dominicaine (flèche rouge) : les deux zones où les dégâts de la crue de 2004 ont été importants.
Fonds-Verrettes (flèche noire) et le cône de déjection en République dominicaine (flèche rouge) : les deux zones où les dégâts de la crue de 2004 ont été importants.

## Slide 36: Le bourg de Fonds-Verrettes à la confluence de plusieurs grosses ravines. La photo date de 2002, avant la crue catastrophique de 2004.
Le bourg de Fonds-Verrettes à la confluence de plusieurs grosses ravines. La photo date de 2002, avant la crue catastrophique de 2004.

## Slide 37: Zoom sur le bourg de Fonds-Verrettes.
Zoom sur le bourg de Fonds-Verrettes (2002).

## Slide 38: Des alluvions se sont déposées dans la partie inférieure du cours des ravines affluentes de la rivière Soliette, dans la zone d’épandage.

## Slide 39: La crue de 2004 a élargi la zone recouverte par des alluvions de la rivière Soliette.
La crue de 2004 a élargi la zone recouverte par des alluvions de la rivière Soliette.

## Slide 40: La crue de mai 2004 a été particulièrement dévastatrice et meurtrière.
La crue de mai 2004 a été particulièrement dévastatrice et meurtrière.

## Slide 41: Idem.
Notes: Idem.

## Slide 42
Une grosse ravine à Calumettes, Commune du Limbé
La ravine en activité en 1986

## Slide 43
Calumettes, 2003 La ravine s’est cicatrisée ; elle a été colonisée par un Casse indigène.

## Slide 44
Rivière Rouillone, plaine de Léogane
Un exemple de végétalisation réussie avec des roseaux (en bas de la berge) et du vétiver (en haut de la berge
Photo prise pendant le passage du cyclone Sandy en septembre 2013

## Slide 45: Alluvionnement dans le lit d’une grosse ravine sur substrat calcaire.
La dégradation du haut de leur bassin versant se traduit, lors des crues, par un débit solide que ces grosses ravines ne sont pas capables d’évacuer en totalité. Une partie des alluvions forme des dépôts temporaires dans le lit de ces ravines (couleur blanche).
Ce rehaussement de leur lit augmente les dégâts lors des crues importantes.
Les grosses ravines à Kenskoff

## Slide 46: Les matériaux charriés proviennent en partie de ces zones où le sapement des berges est particulièrement actif.
L’incision de ces ravines conduit à des sapements de berges, une source importante d’alluvions.

## Slide 47: Id.

## Slide 48: Id.
Lorsque la pente de la ravine diminue, dans la partie aval de son cours, les dépôts d’alluvions rehaussent le niveau de son lit et sont une source de dégâts.

## Slide 49: La grosse ravine est en cours de rehaussement.

## Slide 51: Id.